## Slide 1: Simultánna lokalizácia a mapovanie prostredia v reálnom čase
Bakalárska práca FIIT STU 18.6.2019
Vedúci práce: Ing. František Kudlačák | Riešil: MAROŠ ČERGEŤ

## Slide 2: Hlavné problémy
LOKALIZÁCIA – hľadanie pozície robota v mape
MAPOVANIE – proces tvorenia mapy
REÁLNY ČAS – rozumná odozva systému (bezpečnosť a pohodlnosť)

## Slide 3: GPS nie je všade
GPS nie je na cm presné ani pri dlhšom meraní
Dostupnosť 3 a viac satelitov
Jaskynné, Podmorské, Interiérové autonómne systémy či iné výskumné práce vyžadujúce SLAM
Čo ak by autonómne auto stratilo GPS signál?
Nespoliehame sa preto na GPS

## Slide 4: Čo použiť ako odometriu?
Klasická – z kolies
  Problém napr.: s pretáčaním kolies i sklzmi
  Nepoužiteľné vo vzduchu na drone
Laserová – z 2D LiDAR meraní
  Zmena pozície sa dá predpokladať napr.: priblížením k jednej stene a vzdialením sa od druhej
  Nepoužiteľné mimo 2D
  Nepoužiteľné ak nedostatok prekážok v dosahu laseru

## Slide 5: Zaznamenávanie pohybu, náklonu
Využité 9 DOF IMU
  Magnetometer nepoužiteľný kvôli mag. rušeniu z elektromotora
Reprezentácia náklonu v priestore pomocou kvaterniónov
Publikovanie transformácií v ROS (mapa <-> zariadenie)
Pohyb sa nekoná (odchýlené údaje, senzoriky)
Odteraz prebieha len mapovanie

## Slide 6: Mapovanie
Sken prostredia pomocou 2D LiDARu
Konverzia meraní postupne do
  Lokálnych koordinátov
  Do globálnych koordinátov za pomoci náklonu z IMU a transformácií ROS
Vyčistenie „oblasti“ do vzdialenosti nového merania v danej rovine
Vloženie mračna bodov do 3D priestoru

## Slide 7: Zaznamenávanie obsadenosti v priestore
Dátová štruktúra tzv. oktálové stromy viď. ZP
Vysoká efektívnosť pri nízkom počte objektov v priestore
Možnosť určiť maximálnu hĺbku (detail modelu) stromu

## Slide 8: Robotický Operačný Systém (ROS)
Niekoľko verzií, pôvodne projekt na Stamforde
Abstrakcia pri práci s modulmi
Využíva aj NASA
Ubuntu 16.04
Správy (Messages), Témy (Topics)
Odoberatelia (Subscribers), „Tvorcovia“ (Publishers)
Podpora jazykov C++, Python a vzájomnej interoperability

## Slide 9: Návrh riešenia

## Slide 10: Mapovacie zariadenie a overenie v reálnom čase
RVIZ – real time vizualizácia
Zariadenie: LiDAR zhora, IMU zospodu, káble nesmú prekážať vo výhľade
Zariadenie považujeme za jeden celok

## Slide 11: Odhad vzdialenosti
Pracuje sa s:
  Úrovne: Smer 3. (Z) zložky vektoru
  Poradie: X,Y zložky vektoru
  Tolerancia: Koľko cm v okolí smeru vektoru sa ráta prienik s prekážkou (defaultne 10cm)
  Vysporiadanie sa s posunutím všetkých bodov o určitý uhol

## Slide 12: Overenie riešenia: odhad vzdialenosti
Zavolaním skriptu distance_getter.py s parametrami 1 (úroveň) a 0 (poradie) (default tolerancia)
Program vypíše použitý smerový vektor, počet bodov v mape a koľko prekážok je v ceste smerovému vektoru

## Slide 14: Vyššia hĺbka stromu v 3D
Pri nízkej hĺbke je vidno naozaj iba orientačne vzhľad mapovaného priestoru
Pri vysokej hĺbke však naopak procesor nestíha spracovávať údaje a nestihne pristúpiť ku údajom o orientácií dostatočne skoro

## Slide 15: Extraktor mapy zo systému
Pre každý bod z mračna bodov
  Generácia kocky so stenami
  Generácia šedého materiálu
Generácia (zelenej) kocky pre LiDAR
OBJ aj MTL súbor s unikátnym názvom

## Slide 16: Pamäťová a výpočtová náročnosť (optimálna hĺbka stromu s úrovňou 15cm.

## Slide 17: ZHRNUTIE
Osobný cieľ:
  Snaha pomôcť čitateľovi, ktorý sa chce s problematikou oboznámiť
Realizácia 3D mapovania prostredia v reálnom čase
  Možnosť zmeniť hĺbku oktálového stromu
  Možnosť zaznamenať zaznamenávanie údajov zo senzorov a reprodukovať mapovanie
Odhad vzdialenosti ku prekážkam v 24 smeroch s voliteľnou toleranciou
Extrakcia mapy do externého súboru OBJ, (MTL)

## Slide 18: Akcelerácia na GPU jadrách s využitím CUDA?
Nestabilný inštalátor flashol L4T až po desiatkách pokusov trvajúcich každý niekedy až 8 hodín
Obyčajný Nvidia Docker by nefungoval pre Jetson TX2 s ARM arch.
Nvidiou odporúčaný Docker vyžadoval úplne inú verziu L4T, ktorej inštalátor tiež mal negatívne recenzie, tiež bolo riskantné skúsiť.

## Slide 19: Stojaca postava za systémom

## Slide 20: Budúcnosť: 3D LiDAR
Vysoká presnosť
Nielen planárne merania
Vysoká výpočtová i obstarávacia náročnosť
Žiadne informácie o farbe objektov
Funguje v noci
Veľmi vhodné ako základ pre SLAM v autonómnych vozidlách